ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

## ЛИСТ

від 27.12.2001 р. N 11/3-14-10206

Начальникам регіональних митниць Начальникам митниць

Для використання в роботі надсилаємо:

- пояснення щодо деяких видів кузовів, вказані у ДСТУ 2885-94;

- автомобільні ресурси мережі Інтернет;

- копії технічних паспортів на ТЗ, які використовуються в деяких країнах світу.

Додаток: зазначене на 33 арк.

| Заступник Голови Служби | О. Шейко |
| --- | --- |

Додаток

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів (а також визначення російською мовою), взяті з відповідних міжнародних стандартів.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики їхніх німецьких, англійських, французьких і російських відповідників.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

| 1. Кузов легкового автомобіля - частина автомобіля, яка призначена для розміщення двигуна, багажу, водія та пасажирів | de | Aufbau |
| --- | --- | --- |
|  | en | car body |
|  | fr | carroeserio de voiture particuliere |
|  | ru | (кузов легкового автомобиля - часть автомобиля, предназначенная для размещения двигателя, багажа, водителя и пассажиров) |
| 2. Кузов однооб'ємний - кузов, що складається з об'єднаних в одне ціле пасажирського відсіку і відсіків для двигуна та багажу | de | Einraumaufbau |
|  | en | one-compartment body |
|  | fr | carrosserie a un compartements |
|  | ru | (кузов однообъемный - кузов, состоящий из объединенных в одно целое пассажирского отсека и отсеков для двигателя и багажа) |
| 3. Кузов двооб'ємний кузов, що складається з двох об'ємів: перший - відсік для двигуна або багажу, другий - відсік для розміщення пасажирів і багажу (двигуна) | de | Zweiraumaufbau |
|  | en | two-compartment body |
|  | fr | carrosserie a deux compartements |
|  | ru | (кузов двухобъемный - кузов, состоящий из двух объемов: первый - отсек для двигателя или багажа, второй - отсек для размещения пассажиров и багажа (двигателя) |
| 4. Кузов трьохоб'ємний - кузов, що складається з трьох об'ємів: перший - відсік для двигуна або багажу, другий - відсік для розміщення пасажирів, третій для багажу (двигуна) | da | Dreiraumaufbau |
|  | en | three-compartment body |
|  | fr | carrosserie a troi compartements |
|  | ru | (кузов трехобъемный - кузов, состоящий из трех объемов: первый - отсек для двигателя или багажа, второй - отсек для размещения пассажиров, третий - отсек для багажа (двигателя) |
| 5. Кузов закритий - кузов, який має жорсткий металевий дах | de | Aufbau mit Decke |
|  | en | enclosed body |
|  | fr | carrosserie fermee |
|  | ru | (кузов закрытый - кузов, имеющий жесткую металлическую крышу) |
| 6. Кузов відкритий - кузов, який має як дах м'який складний, тент або знімний жорсткий дах | de | Aufbau ohne Decke |
|  | en | convertible body |
|  | fr | carrosserie de kapotable |
|  | ru | (кузов открытый - кузов, имеющий в качестве крыши мягкий складывающийся тент или съемную жесткую крышу) |
| 7. Кузов комбінований - кузов, який має конструктивні особливості як відкритих, так і закритих кузовів | de | Aufbau in Verbund auwise |
|  | en | composite body |
|  | fr | Carrosserie combinatoire |
|  | ru | (кузов комбинированный - кузов, имеющий конструктивные особенности как открытых, так и закрытых кузовов) |

2. ЗАКРИТІ КУЗОВИ

| 8. Седан - трьохоб'ємний пасажирський кузов з двома або більше боковими дверима | de | Sedan |
| --- | --- | --- |
|  | en | sedan |
|  | fr | sedan |
|  | ru | (седан - трехобъемный пассажирский кузов с двумя или более боковыми дверями) |
| 9. Седан-хардтоп - трьохоб'ємний кузов-седан без середнього бокового стояка при опущених бокових стеклах | de | Sport Sedan |
|  | en | hardtop sedan |
|  | fr | sport sedan |
|  | ru | (седан-хардтоп - трехобъемный кузов-седан без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах) |
| 10. Купе - двохоб'ємний або трьохоб'ємний пасажирський кузов з двома боковими дверима і зі стисненими посадковими розмірами задніх сидінь | de | Coupe |
|  | en | coupe |
|  | fr | coupe |
|  | ru | (купе - двухобъемный или трехобъемный пассажирский кузов с двумя боковыми дверями и со стесненными посадочными размерами задних сидений) |
| 11. Купе-хардтоп - кузов купе без середнього бокового стояка при опущених бокових стеклах | de | Sport-coupe |
|  | en | hardtop coupe |
|  | fr | sport-coupe |
|  | ru | (купе-хардтоп - кузов купе без средней боковой стойки при опущенных бокових стеклах) |
| 12. Фастбек - двохоб'ємний пасажирський кузов з двома або чотирма дверима і дахом, що плавно опускається назад. Ізольований від салону багажник має проріз від краю заднього вікна до рівня підлоги | de | Fliessheck |
|  | en | fastback |
|  | fr | fastback |
|  | ru | (фастбек - двухобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя дверями и плавно опускающейся назад крышей. Изолированный от салона багажник имеет проем от кромки заднего окна до уровня пола) |
| 13. Комбі - двохоб'ємний пасажирський кузов з двома або чотирма дверима і дахом, який плавно опускається назад. Призначений для перевезення пасажирів або вантажів (при складених задніх сидіннях) | de | Heckklappenlimousine |
|  | en | hatchback |
|  | fr | hatchback |
|  | ru | (комби - двухобъемный кузов с двумя или четырьмя боковыми дверями, с крышей, плавно опускающейся назад. Предназначен для перевозки пассажиров или грузов (при сложенных задних сидениях) |
| 14. Універсал - двохоб'ємний кузов з задніми дверима, що має постійний вантажний відсік, не відокремлений від пасажирського салону стаціонарною перегородкою (задній ряд сидінь складається) | de | Wagon |
|  | en | station wagon |
|  | fr | atation wagon |
|  | ru | (универсал - двухобъемный кузов с задней дверью, имеющей постоянный грузовой отсек, не отделенный от пассажирского салона стационарной перегородкой (задний ряд сидений складывающийся) |
| 15. Лімузин - трьохоб'ємний пасажирський кузов, який має перегородку за першим рядом сидінь з вікном, що відчиняється | de | Limousine |
|  | en | limousine |
|  | fr | limousine |
|  | ru | (лимузин - трехобъемный пассажирский кузов, имеющий перегородку за первым рядом сидений с открывающимся окном) |
| 16. Безкапотний кузов - однооб'ємний пасажирський кузов, центр рульового колеса якого міститься перед передньою віссю автомобіля | de | Motorhaubenfreie Karosserie |
|  | en | hoodless body |
|  | fr | carroserie sans capot |
|  | ru | (бескапотный кузов - однообъемный пассажирский кузов, центр рулевого колеса которого находится перед передней осью автомобиля) |
| 17. Фургон - двооб'ємний кузов з перегородкою, що відокремлює відсік для водія від відсіку, для перевезення вантажу | de | Kastenwagen |
|  | en | van |
|  | fr | fourgonette |
|  | ru | (фургон - двухобъемный кузов с перегородкой, отделяющей отсек для водителя от отсека для перевозки грузов) |

3. ВІДКРИТІ КУЗОВИ

| 18. Фаетон - пасажирський кузов, без середнього стояка, що має м'який складний тент та знімні бокові вікна | de | Phaeton |
| --- | --- | --- |
|  | en | phaeton |
|  | fr | phaeton |
|  | ru | (фаэтон - пассажирский кузов без средней стойки с мягким складывающимся тентом и со съемными, боковими окнами) |
| 19. Фаетон-універсал - вантажопасажирський кузов, призначений для перевезення пасажирів або вантажів, з м'яким складним чи знімним; тентом та знімними боковими вікнами (надставками дверей) | de | Mehrzweckfahrzeug |
|  | en | universal |
|  | fr | universal |
|  | ru | (фаэтон-универсал - грузопассажирский кузов, предназначенный для перевозки пассажиров или грузов, с мягким складывающимся или съемным тентом и со съемными боковими окнами (надставками дверей) |
| 20. Кабріолет - пасажирський кузов з м'яким складним тентом та опускними боковими вікнами | de | Cabriolet |
|  | en | cabriolet |
|  | fr | cabriolet |
|  | ru | (кабриолет - пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и опускными боковыми окнами) |
| 21. Кабріолет-лімузин - кабріолет з перегородкою за першим рядом сидінь | de | Cabriolet-Limousine |
|  | en | cabriolet-limousine |
|  | fr | cabriolet-limousine |
|  | ru | (кабриолет-лимузин - кабриолет с перегородкой за первым рядом сидений) |
| 22. Кабріолет-хардтоп - пасажирський кузов із знімним дахом та боковими опускними вікнами | de | Sport-Cabriolet |
|  | en | hardtop-Cabriolet |
|  | fr | cabriolet hardtop |
|  | ru | (кабриолет-хардтоп - пассажирский кузов со съемной крышей и боковыми опускными окнами) |
| 23. Родстер - пасажирський кузов зі складним м'яким тентом, двома боковими дверима, одним або двома рядами сидінь (посадкові розміри задніх сидінь стиснені) | de | Spider (Roadster) |
|  | en | Roadster |
|  | fr | Roadster |
|  | ru | (родстер - пассажирский кузов со складывающимся мягким тентом, двумя боковими дверьми, одним или двумя рядами сидений (посадочные размеры задних сидений стеснены) |

4. КОМБІНОВАНІ КУЗОВИ

| 24. Брогам - пасажирський кузов, частина даху якого відкривається над переднім рядом сидінь | de | Brougham |
| --- | --- | --- |
|  | en | brougham |
|  | fr | coupe de ville |
|  | ru | (брогам - пассажирский кузов с открывающейся частью крыши над передним рядом сидений) |
| 25. Ландо - пасажирський кузов з м'яким складний тентом над задніми рядами сидінь | de | Laundaulet |
|  | en | landaulet |
|  | fr | landau |
|  | ru | (ландо - пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом над задними рядами сидений) |
| 26. Тарга - пасажирський кузов з двома боковими дверима, одним або двома рядами сидінь та зі стисненими посадковими розмірами задніх сидінь | de | Targa |
|  | en | targa |
|  | fr | targa |
|  | ru | (тарга - пассажирский кузов с двумя боковыми дверями, одним или двумя рядами сидений и со стесненными посадочными размерами задних сидений) |
| 27. Пікап - вантажопасажирський кузов з відкритою платформою для перевезення вантажів та кабіною водія, відокремленою від вантажної платформи стаціонарною перегородкою. Допускається встановлення сидінь для пасажирів на вантажній платформі. | de | Pick-up |
|  | en | pickup |
|  | fr | pick-up |
|  | ru | (пикап - грузопассажирский кузов с открытой платформой для перевозки грузов и кабиной водителя, отделенной от грузовой платформы стационарной перегородкой. Допускается установка сидений для пассажиров на грузовой платформе). |